УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

по модернизации и внедрению микросхем –

Главный инженер

_______________________/Щербаков Н.А./

"_____" _____________ 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На обследование помещений 18 этажа АЛК АО «НИИМЭ»

(ядро жесткости, 1801, 1807, 1808, 1809, коридоры в осях Б-В, 2-3 и 4-5 на 18 этаже)

г. Москва										    « 17 » января 2020 г.

Комиссия в составе:

Председателя: Начальника ОТЭР Сергеичева Д.А.

Руководителя группы КРиР ОТЭР Линчевского А.А.

Ведущего специалиста ОТЭР Петраков И.Е.

произвела осмотр помещений на 18 этаже АЛК предприятия АО «НИИМЭ»,

расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград,1-й Западный проезд, дом 12, стр.1.

В результате осмотра выявлено:

- повреждения напольного покрытия плитки;

- повреждения основания пола (стяжки);

- повреждения основания обшивки пола (металл);

- трещины в стенах и перегородках;

- облупившееся или загрязненное лакокрасочное покрытие стен;

- облупившееся или загрязненное лакокрасочное покрытие потолка;

- открытые проемы от демонтированных вентиляционных труб и коробов;

- повреждения ограждающей конструкции лестничного марша на крышу (перилл);

# Решение комиссии:

На основании изложенного принято решение о необходимости проведения ремонта на 18 этаже АЛК АО «НИИМЭ» согласно Приложению № 1.

Ведущий специалист ОТЭР		____________________ / Петраков И.Е./

Руководитель группы КРиК ОТЭР	____________________ / Линчевский А.А./

Начальник ОТЭР				____________________ / Сергеичев Д.А./

Приложение № 1.

к дефектной ведомости на обследование помещений 18 этажа АЛК АО «НИИМЭ»

Ядро жесткости

Демонтажные работы

- Демонтаж плиточного покрытия пола – 11,45 кв. м

- Демонтаж стяжки пола (до 100 мм) ядра на 18м этаже – 85,73 кв. м

- Демонтаж стяжки пола (до 100 мм) ядра на 19м этаже – 30 кв. м

- Разбор кирпичной кладки стен (5 мест) – 2,0 кв. м

Общестроительные работы

- Устройство основания пола на 18м этаже (стяжка до 100 мм) – 85,73 кв. м

- Заделка проемов в кирпичной стене (5,33 кв. м) – 0,64 куб. м

- Монтаж металлического листа (толщ.10 мм) к силовой конструкции пола в ядре на 19м этаже (сварка) – 17,24 кв. м

- Устройство основания пола на 19-м этаже (стяжка до 100 мм) – 30 кв. м

- Штукатурка кирпичных стен цементным раствором – 137,26 кв. м

- Штукатурка бетонной поверхности потолка – 2,5 кв. м

- Ремонт штукатурки стоек и раскосов несущей конструкции – 1,2 кв. м

- Грунтовка стен, стоек и раскосов несущей конструкции – 213,38 кв. м

- Грунтовка бетоноконтактом стен, стоек и раскосов несущей конструкции – 213,38 кв. м

- .Окраска водоэмульсионными составами стен, стоек и раскосов в три слоя – 213,38 кв. м

- Грунтовка бетонного покрытия потолка – 87,03 кв. м

- Грунтовка бетоноконтактом бетонного покрытия потолка – 87,03 кв. м

- Грунтовка металлического покрытия потолка – 38,31 кв. м

- Окраска потолка в три слоя – 125,34 кв. м

- Монтаж системы вентиляции воздуховод ду 500 -3п.м.

Коридор в осях 4-5

Демонтажные работы

- Расшивка трещин в стенах – 37,96 м

- Демонтаж деревянной обшивки стены – 0,8 кв. м

- Демонтаж ГКЛ и металлического каркаса – 1,6 кв. м

- Демонтаж кирпичной перегородки – 26,46 кв. м

- Демонтаж вентиляционной оконной решетки (2,5х1,6 м) – 2,68 кв. м

- Демонтаж металлического (2 мм) вентиляционного короба 0,8х1,0 м (проходящего через пом. 1801) – 4,15 м

Общестроительные работы

- Монтаж оконного блока (2,5х1,6 м) из алюминиевого профиля с двумя распашными ставнями (0,6х1,5 м) и глухим стеклопакетом (0,75х1,5 м) – 1 ед.

- Заделка трещин в стенах цементным раствором – 37,96 м

- Заделка проемов в кирпичной стене (7,11 кв. м) – 2,19 куб. м

- Штукатурка кирпичных стен цементным раствором – 10,14 кв. м

- Замена и восстановление плиточного  покрытия (локально 53 шт. 0,3х0,3 м) – 5,09 кв. м

- Грунтовка стен – 150,32 кв. м

- Грунтовка потолка – 127,22 кв. м

- Окраска водоэмульсионными составами стен и потолка в три слоя – 127,22 кв. м

Коридор в осях Б-В

Демонтажные работы

- Демонтаж металлического (2 мм) вентиляционного короба 0,8х1,0 м (проходящего через пом. 1807, 1808, 1809) – 9,52 м

- Расшивка трещин в стенах – 24,72 м

Общестроительные работы

- Заделка проемов в кирпичной стене (коридор и пом. 1807, 1808, 1809 – 4,0 кв. м) – 0,48 куб. м

- Штукатурка проемов в кирпичной стене – 4,0 кв. м

- Заделка трещин в стенах цементным раствором – 24,72 м

- Замена и восстановление плиточного  покрытия (локально 22 шт. 0,3х0,3 м) – 2,11 кв. м

- Грунтовка стен – 154,3 кв. м

- Грунтовка потолка – 112,56 кв. м

- Окраска водоэмульсионными составами стен и потолка в три слоя – 266,86 кв. м

- Ремонт ограждающей конструкции лестницы (перилл) – 5 м

- Монтаж металлического каркаса КНАУФ с обшивкой стен ГКЛ – 2,06 кв. м

Коридор 2-3

Демонтажные работы

- Расшивка трещин в стенах –  7,11 м

Общестроительные работы

- Заделка трещин в стенах цементным раствором – 7,11 м

- Грунтовка стен – 123,20 кв. м

- Грунтовка потолка – 35,39 кв. м

- Окраска стен и потолка водоэмульсионными составами в три слоя – 158,59 кв. м

- Замена и восстановление плиточного  покрытия (локально 7 шт. 0,3х0,3 м) – 0,67 кв. м

| ___________ / Петраков И.Е./ | __________ / Линчевский А.А./ | ___________ / Сергеичев Д.А./ |
| --- | --- | --- |