УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора по модернизации и внедрению микросхем –

Главный инженер

___________________/Щербаков Н.А./

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение ремонтных работ в помещениях:

# ядра жесткости, 1801, 1807, 1808, 1809, коридоры в осях Б-В, 2-3, 4-5 на 18 этаже Административно лабораторного корпуса (АЛК) АО «НИИМЭ»

Расположенного по адресу:

г. Москва, г. Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12 стр.1

г. Москва

2020 г.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие данные |
| 1.1 | Основание для проведения работы | Настоящее техническое задание (ТЗ) |
| 1.2 | Назначение работ | Ремонтные работы в помещениях: ядра жесткости, 1801, 1807, 1808, 1809, коридоры в осях Б-В, 2-3 и 4-5 на 18 этаже |
| 1.3 | Наименование системы/ оборудования | Помещения 18 этажа АЛК |
| 1.4 | Расположение системы/ оборудования | Административно-лабораторный корпус (АЛК) 18 этаж общей площадью ремонтируемых помещений – 294,71 м2. |
| 1.5 | Тип, количество оборудования | Материалы и оборудование подрядчика |
| 1.6 | Заказчик | АО «НИИМЭ» |
| 1.7 | Сроки начала и окончания работ | В соответствии с договором, не более 50 рабочих дней |
| 2. Состав работ |
| 2.1 | Состав работ | Применяемые материалы (замена на аналоги по согласованию): Краска водоэмульсионная «Dufa» (цвет согласовать с заказчиком) Грунтовка «Ceresit» Грунт по металлу ГФ-021 Шпаклевка «Knauf» Штукатурка «Knauf» ГКЛ «Knauf» 12,5 мм Ядро жесткости Демонтажные работы Демонтаж плиточного покрытия пола – 11,45 кв. м Демонтаж стяжки пола (до 100 мм) ядра на 18м этаже – 85,73 кв. м Демонтаж стяжки пола (до 100 мм) ядра на 19м этаже – 30,0 кв. м Разбор кирпичной кладки стен (5 мест) – 2,0 кв. м Общестроительные работы Устройство основания пола на 18м этаже (стяжка до 100 мм) – 85,73 кв. м Заделка проемов в кирпичной стене (5,33 кв. м) – 0,64 куб. м Монтаж металлического листа (10 мм) к силовой конструкции пола в ядре на 19м этаже (сварка) – 17,24 кв. м Устройство осн. пола на 19м этаже (стяжка до 100 мм) – 30,0 кв. м Штукатурка кирпичных стен цементным раствором – 137,26 кв. м Штукатурка бетонной поверхности потолка – 2,5 кв. м Ремонт штукатурки стоек и раскосов – 1,2 кв. м Грунтовка стен, стоек и раскосов – 213,38 кв. м Грунтовка бетоноконтактом стен, стоек и раскосов несущей конструкции – 213,38 кв. м Окраска водоэмульсионными составами стен, стоек и раскосов в три слоя – 213,38 кв. м Грунтовка бетонного покрытия потолка – 87,03 кв. м Грунтовка бетоноконтактом бетонного покрытия потолка – 87,03 кв. м Грунтовка металлического покрытия потолка – 38,31 кв. м Окраска потолка в три слоя – 125,34 кв. м Монтаж системы вентиляции воздуховод ду 500 -3п.м. Коридор в осях 4-5 Демонтажные работы Расшивка трещин в стенах – 37,96 м Демонтаж деревянной обшивки стены – 0,8 кв. м Демонтаж ГКЛ и металлического каркаса – 1,6 кв. м Демонтаж кирпичной перегородки – 26,46 кв. м Демонтаж вентиляционной оконной решетки (2,5х1,6 м) – 2,68 кв. м Демонтаж металлического (2 мм) вентиляционного короба 0,8х1,0 м (проходящего через пом. 1801) – 4,15 м Общестроительные работы Монтаж оконного блока (2,5х1,6 м) из алюминиевого профиля с двумя распашными ставнями (0,6х1,5 м) и глухим стеклопакетом (0,75х1,5 м) – 1 ед. Заделка трещин в стенах цементным раствором – 37,96 м Заделка проемов в кирпичной стене (7,11 кв. м) – 2,19 куб. м Штукатурка кирпичных стен цементным раствором – 10,14 кв. м Замена и восстановление плиточного покрытия (локально 53 шт. 0,3х0,3 м) – 5,09 кв. м Грунтовка стен – 150,32 кв. м Грунтовка потолка – 127,22 кв. м Окраска водоэмульсионными составами стен и потолка в три слоя – 127,22 кв. м Коридор в осях Б-В Демонтажные работы Демонтаж металлического (2 мм) вентиляционного короба 0,8х1,0 м (проходящего через пом. 1807, 1808, 1809) – 9,52 м Расшивка трещин в стенах – 24,72 м Общестроительные работы Заделка проемов в кирпичной стене (коридор и пом. 1807, 1808, 1809 – 4,0 кв. м) – 0,48 куб. м Штукатурка проемов в кирпичной стене – 4,0 кв. м Заделка трещин в стенах цементным раствором – 24,72 м Замена и восстановление плиточного покрытия (локально 22 шт. 0,3х0,3 м) – 2,11 кв. м Грунтовка стен – 154,3 кв. м Грунтовка потолка – 112,56 кв. м Окраска водоэмульсионными составами стен и потолка в три слоя – 266,86 кв. м Ремонт ограждающей конструкции лестницы (перилл) – 5 м Монтаж металлического каркаса КНАУФ с обшивкой стен ГКЛ – 2,06 кв. м Коридор 2-3 Демонтажные работы Расшивка трещин в стенах – 7,11 м Общестроительные работы Заделка трещин в стенах цементным раствором – 7,11 м Грунтовка стен – 123,20 кв. м Грунтовка потолка – 35,39 кв. м Окраска стен и потолка водоэмульсионными составами в три слоя – 158,59 кв. м Замена и восстановление плиточного покрытия (локально 7 шт. 0,3х0,3 м) – 0,67 кв. м Прочие работы: Вынос мусора Вывоз мусора |
| 2.1 | Состав передаваемой документации | План 18 этажа здания АЛК |
| 2.2 | Требования к составу сметной документации | При выполнении смет руководствоваться ФEР, ТСН-2001 для Москвы или коммерческими расценками в действующей редакции. |
| 2.3 | Применение нормативных документов | Технические решения разрабатывать в соответствии с действующими нормативными документами (СП, СНиП, СаНПиН, ГОСТ, ФЗ) РФ и Правительства Москвы. |
| 2.4 | Порядок приемки работ | Приемку работ проводит Комиссия, состав которой определяет Заказчик, приказом по предприятию, с участием представителей Подрядчика. Работа комиссии заканчивается Актом приемки выполненных работ, утвержденным со стороны Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязан предоставить приемочной комиссии комплект исполнительной документации (акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты и др.). |
| 3. Требования к персоналу и организации работ |
| 3.1 | Квалификация персонала и меры безопасности | Подрядная организация должна иметь опыт работы на подобных объектах. Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (за исключением предусмотренных ч.2.1 и 2.2 ст. 52 ГрК РФ) Персонал Подрядчика, выполняющий работы по данному техническому заданию, должен: - иметь необходимую квалификацию, - соблюдать необходимые меры безопасности при проведении работ, 3. Иметь инструмент, приспособления и прочее, необходимое для безусловного и качественного выполнения работ, в соответствие с данным техническим заданием. |
| 3.2 | Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика | Подрядчик обязан соблюдать внутренний распорядок и режим безопасности предприятия Заказчика, на территорию предприятия допускается только персонал Подрядчика, имеющий гражданство РФ. Требования к технике безопасности и охране труда принимаются в соответствии со стандартами ССБТ (системы стандартов безопасности труда) и другими правилами безопасности производственных процессов. Требования к гигиене труда принимаются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ. Подрядчик обязан соблюдать требования по пожарной безопасности в соответствии с законодательством, нормами и правилами, действующими на территории РФ. |
| 3.3 | Требования к экологии | Подрядчик должен быть осведомлен и руководствоваться Требования в области охраны окружающей среды. Подрядчик обязан произвести уборку рабочего места: убрать мусор и образовавшиеся отходы. |
| 3.4 | Требования к оборудованию и материалам | Все применяемое оборудование (сварочное оборудование, приборы и другое оснащение) и материалы должны обеспечивать требуемое качество и безопасность работ. Сертификаты на применяемые материалы в обязательном порядке предоставить Заказчику. |
| 3.5 | Гарантийные обязательства | На выполняемые работы не менее 24 месяцев, На оборудование и материалы в соответствии с паспортом завода изготовителя, Исчисление гарантийного срока на работы начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору, В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 5 (пять) рабочих дней |
| 3.5 | Особые условия производства работ | Производство работ осуществляется в действующем офисном здании. В рабочее время, т.е. в будни с 08.00 до 17.00 производство шумных работ и работ имеющих сильно выраженные запахи категорически запрещено. Данные виды работ осуществляются в вечернее время или в выходные дни (суббота, воскресенье). Подрядчик обязан производить ежедневную уборку рабочего места и прилегающей к нему территории: убрать мусор, пыль и образовавшиеся отходы (при необходимости выполнить полную влажную уборку). Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по сохранению имущества Заказчика и обеспечению чистоты помещений и прилегающей территории. При выполнении ремонтно-строительных работ: подъем материалов; спуска строительного мусора. осуществлять исключительно с использованием грузового мачтового подъемника (при наличии аттестованного сотрудника) с 1 по 17 этаж. При отсутствии необходимой аттестации подъем осуществляется вручную (без использования ГМП |

Ведущий специалист ОТЭР  	_________________________ Петраков И.Е.

Руководитель группы КРиР	 	_________________________ Линчевский А.А.

Главный энергетик	 	_________________________ Масков О.В.

Начальник ОТЭР                    	_________________________ Сергеичев Д.А.

Согласовано:

Зам. Главного инженера		_________________________ Горбачев Н.Б.