Утверждаю

Заместитель ГД по модернизации и

внедрению микросхем. Главный инженер

АО «НИИМЭ»

____________ Щербаков Н.А.

«___»____________2020г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на

объекте по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева д.6 стр.1

2020г

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие данные |
| 1.1 | Основание для проведения работы | Настоящее техническое задание (ТЗ) |
| 1.2 | Назначение работ | Ремонт системы АПС и СОУЭ |
| 1.3 | Основание, цель и назначение для закупки | Устранение дефектов выявленных в ходе эксплуатации. Приведение системы в соответствие требованиям НТД РФ |
| 1.4 | Наименование системы/оборудования | - Автоматическая система пожарной сигнализации - Система оповещения и управления эвакуацией |
| 1.5 | Заказчик | АО «НИИМЭ» |
| 1.6 | Сроки начала и окончания работ | 100 календарных дней |
| 2. Состав работы |
| 2.1. | Требования к проведению работ | Подрядчик обязан: 1.Принять от Заказчика документацию на систему (оборудование): Работы должны быть выполнены в соответствии с требованием исполнительной документации и Актом обследования системы Приложение№1: - Автоматическая система пожарной сигнализации - Система оповещения и управления эвакуацией 2. Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком. Работы, которые могут привести к срыву рабочего процесса должны проводиться в нерабочее время; |
| 2.2 | Состав работ | Подрядчик обязан: 1. Разработать и согласовать с Заказчиком: - план производства работ; - график проведения ремонта; |
| 2.3 | Порядок контроля и приемки | 1.Приемку работ проводит Комиссия, состав которой определяет Заказчик, приказом по предприятию, с участием представителей Подрядчика (Исполнителя услуг). 2.Работы принимаются и оплачиваются по фактическим объемам оказанных услуг . 3.Работа комиссии заканчивается Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным со стороны Заказчика и Подрядчика (Исполнителя услуг). 4.До подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ( услуг) Исполнитель направляет Заказчику на изучение и проверку документацию о проведении ремонтных работ. Срок рассмотрения 5 рабочих дней с момента получения документации. |
| 2.4 | Сроки начала и окончания работ | 100 календарных дней |
| 2.5 | Гарантийные обязательства | 1.Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с ТЗ и действующей нормативно-технической документацией. 2. Не менее 24 мес. |
| 3. Требования к Исполнителю и организации работ. |
| 3.1 | Квалификация персонала | 1.Наличие у организации статуса юридического лица. 2. Наличие действующей лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по следующим видам работ, услуг: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 3.Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ не менее четырёх лет. 4.Персонал Подрядчика(Исполнителя), выполняющий работы по данному техническому заданию, должен: -иметь гражданство Российской Федерации (допуск на территорию организации только по пропускам), - иметь необходимую квалификацию и опыт, - быть обученным и аттестованным , - иметь подтверждающие документы о требуемой квалификации, обучении и аттестации, - соблюдать необходимые меры безопасности при проведении работ, |
| 3.2 | Требования к используемому измерительному оборудованию и материалам | 1. Все используемые в работе по диагностированию приборы должны быть поверены, откалиброваны с приложением соответствующих документов. Приборы должны быть сертифицированы. Копии сертификатов на оборудование и документов о поверке приложить к Заключению о техническом состоянии системы в виде приложения. 2. Материалы, применяемые в ходе производства работ должны быть новыми (со сроком изготовления не ранее 2019 года), иметь документы подтверждающие качество и безопасность таких материалов, а так же соответствовать противопожарным требованиям и требованиям технического регламента пожарной безопасности. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2(два) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. |
| 3.3 | Нормативные и ссылочные документы | Требования к выполнению работ определяются следующими нормативными и техническими документами: - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические; - ПУЭ 85 Правила устройства электроустановок. - ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. |
| 3.4 | Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика | Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать внутренний распорядок и режим безопасности предприятия Заказчика, на территорию предприятия допускается персонал Подрядчика имеющий гражданство РФ. Требования к технике безопасности и охране труда принимаются в соответствии со стандартами ССБТ (системы стандартов безопасности труда) и другими правилами безопасности производственных процессов. Требования к гигиене труда принимаются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ. Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать требования по пожарной безопасности и охране труда в соответствии с законодательством, нормами и правилами, действующими на территории РФ. |
| 3.5 | Требования к экологии | Подрядчик(Исполнитель) должен быть осведомлен и выполнять требования в области охраны труда и окружающей среды в соответствии с Приложением №3 к договору подряда. Ежедневно после окончания работ персонал Подрядчика(Исполнитель) обязан: -произвести уборку рабочего места, -убрать мусор и образовавшиеся отходы. |
| 4. Прочие требования |
| 4.1 | Требования к составу сметной документации | Коммерческое предложение готовиться в договорных ценах. |

Подготовил(а):

Ведущий специалист ОТЭР ___________ Малыгин Ю.В.

Согласовано:

Руководитель группы ОТЭР ___________ Данилина Е.В.

Начальник ОТЭР ______________Сергеичев Д.А..

# Приложение№2 к ТЗ

# на ремонт системы АПС и СОУЭ

# ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОРУДОВАНИЯ ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ АПС и СОУЭ

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок контроля линий ITC |  | 3 |
| 2 | Усилитель мощности IТС | 5 |
| 3 | Блок реле IТС | 2 |
| 4 | Консоль микрофонная ITC |  | 1 |
| 5 | Блок цифровых сообщений IТС |  | 1 |
| 6 | Селектор зон ITC | 2 |
| 7 | Распределитель аудиосигнала ITC | 5 |
| 8 | Модуль интефейсный IТС |  | 2 |
| 9 | Источник бесперебойного питания SkAT-UPS | 2 |
| 10 | Комплекс бесперебойного питания SkAT-UPS | 1 |
| 11 | Блок дополнительных батарей АРС SMART UPS | з |
| 12 | Сервер ОРИОН ПРО | 1 |
| 13 | Стойка 19” 42U | 3 |
| 14 | Монитор 19” | 2 |
| 15 | Системный блок с монитором и ИБП | 2 |
| 16 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-З4А | 854 |
| 17 | Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП | 4 |
| 18 | Извещатель пожарный ной ИПР-51 ЗА | 71 |
| 19 | Табло «Выход» | 38 |
| 20 | Оповещатель IТС | 211 |
| 21 | Устройство защитное БРИЗ | 46 |
| 22 | Расширитель адресный С2000-АР2 | 32 |
| 23 | Коммутатор Dlink | 1 |
| 24 | Пульт контроля и управления С200О-М | 1 |
| 25 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | 3 |
| 26 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 15 |
| 27 | Адресный расширитель С2000-АР8 | 1 |
| 28 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП 1 | 36 |
| 29 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП2 | 38 |
| 30 | Источник бесперебойного питания РИП-12 | 18 |
| 31 | Источник бесперебойного питания РИП-12RS | 5 |
| 32 | Аккvмуляторная батарея 12В 17 А ч | 20 |
| 33 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач | 4 |

Начальник ОТЭР                                                    Сергеичев Д.А.

Руководитель группы	Данилина Е.Ю.

# Приложение№3 к ТЗ

# на ремонт системы АПС и СОУЭ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на ремонт систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и

# оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объекте

# по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева д.6 стр.1

Сроки выполнения работ: начало – дата подписания Договора подряда; Максимальный срок выполнения работ составляет 100 календарных дней.

# Место выполнения работ: г. Москва,  г. Зеленоград. ул. Академика Валиева д.6 стр.1,

# АО «НИИМЭ»

Требования к сроку предоставления гарантий качества товара, работ, услуг: Гарантия качества на работы - 24  месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок качества выполненных работ должен распространяться и на монтируемые (установленные) приборы и оборудование, если иной гарантийный срок не предусмотрен техническим паспортом или паспортом качества на соответствующий прибор (оборудование).

# Наименование и объем работ: Ремонт систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Работы должны быть выполнены в соответствии с Исполнительной документацией и Актом обследования, проведенным ООО «ПРОМЕТЕЙ».

Назначение систем:

Система АПС выполняет функции оперативного обнаружения места возгорания и оповещения дежурного персонала объекта.  СОУЭ выполняет функцию звукового оповещения находящихся в здании людей о возникшем пожаре.

Общие требования к работам:

1. Работы выполняются  материалами, оборудованием, силами и средствами подрядчика.

2. Качественные характеристики:

Подрядчик должен выполнить все указанные работы согласно настоящему Техническому заданию  Заказчика, Описи работ и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, строительных и санитарных норм и правил:

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 6.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности».

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- ПУЭ, изд.6 «Правила устройства электроустановок».

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

- ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания».

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

- ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51005-96 «Услуги транспортные. Перевозки грузов. Номенклатура показателей качества».

3. Ремонт систем АПС и СОУЭ должен быть  выполнен с использованием следующих технических средств указанных в Таблице замечаний

- извещатели пожарные дымовые ДИП-34А;

- извещатели пожарные тепловые С-2000ИП;

- извещатели пожарные линейные С-2000ИПДЛ;

- кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,75;

- короб электротехнический 20*12,5

- короб электротехнический 105*50;

- кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*1;

- кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,75;

- кабель ВВГнг- FRLS 3*2,5;

- трубы гофрированные 20мм;

- звуковые оповещатели «ITC ESCORT»

- световые оповещатели «Выход».

Горизонтальные кабельные трассы проложить открыто в ПВХ-трубах,  а также  по стенам и потолкам в пластмассовых электротехнических миникоробах фирмы «Legrand”, не поддерживающих горение.

Электропитание системы должно осуществляться по 1-й категории электроснабжения от существующей на объекте электрической сети напряжением 220в. При прекращении электроснабжения оборудование систем АПС и СОУЭ должно функционировать от автономных источников электропитания не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме формирования командного импульса от приемной станции системы АПС.

В случае невозможности размещения извещателей в строгом соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 места их установки должны быть согласованы с Заказчиком с отражением принятых решений в рабочей документации.

4. Оборудование должно поставляться в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке, и несущей необходимую информацию об изделии (торговая марка, модель, страна-производитель).

При поставке товара поставщик передает получателю документы о соответствии качества товара, руководство пользователя на русском языке.

5. По завершении ремонта систем АПС СОУЭ выполнить пусконаладочные работы, а также провести комплексную проверку всех систем и маркировку всех кабельных линий.

6. Марки, типы и наименование используемых приборов, оборудования и материалов, обозначенные в данном разделе носят описательный, а не обязательный характер. Подрядчик может предоставить в своей заявке фирменную марку, эквивалентную указанной в техническом задании. При этом Подрядчик должен быть готов представить доказательства равноценности или превосходства по качеству и характеристикам предлагаемого товара.

После заключения Договора подряда на  выполнение работ Подрядчик должен до закупки оборудования и материалов и начала производства работ согласовать с Заказчиком по его письменному запросу возможные аргументированные изменения номенклатуры (при необходимости), а также закупочные цены.

7. Подрядная организация, выполняющая работы (в том числе субподрядные организации, привлекаемые Подрядчиком), должна иметь лицензию МЧС РФ на выполнение монтажных работ: монтаж, техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной  сигнализации и ее элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и ее элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

8. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

9. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

10. По окончании работ Подрядчик должен предоставить исполнительную  документацию на смонтированные системы (в том числе схемы расположения оборудования и прокладки кабельных трасс, спецификацию оборудования и материалов, кабельный журнал, электрические схемы подключения); технические паспорта, сертификаты и инструкции по эксплуатации на оборудование; провести инструктаж дежурного персонала по эксплуатации системы.

Особые условия:

Работы будут выполняться в условиях функционирования действующего объекта при постоянном присутствии в здании людей, без освобождения оборудуемых служебных помещений от мебели и средств оргтехники. Доступ сотрудников подрядной организации на объект будет осуществляться в рабочие дни в соответствии с графиком работы объекта. Планирование графика выполнения работ, в первую очередь шумовых, должно проводиться Подрядчиком в ежедневном режиме по согласованию с представителем Заказчика.

Выполнение работ должно осуществляться специализированной организацией, имеющей опыт работы в отрасли, а также имеющей опыт проведения работ на объектах указанного статуса.

Подрядная организация должна привлекать подготовленный и аттестованный персонал, имеющий российское гражданство или гражданство стран, входящих в Евразийский экономический союз, трудовые отношения с которым оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Места проведения работ должны быть защищены Подрядчиком с целью исключения на них доступа посторонних лиц. В случае невыполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте условий Подрядчик обязан восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные элементы.

Учитывая режимный характер объекта, подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, данных по регистрации, а также номеров автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

Подготовил(а):

Ведущий специалист ОТЭР ___________ Малыгин Ю.В.

Согласовано:

Руководитель группы ОТЭР ___________ Данилина Е.В.

Начальник ОТЭР ______________Сергеичев Д.А..