Утверждаю

Заместитель ГД по модернизации и

внедрению микросхем. Главный инженер

АО «НИИМЭ»

____________ Щербаков Н.А.

«___»____________2020г

Техническое задание

на монтаж кондиционеров 5 этажа

на предприятии АО «НИИМЭ»

2020г

| N п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |
| 1.1 | Основание для проведения работы | Настоящее техническое задание |
| 1.2 | Назначение работ | Ремонтные работы |
| 1.3 | Наименование системы/оборудования | Система кондиционирования |
| 1.4 | Расположение объектов | г.Москва, г.Зеленоград, 1-й Западный пр-д, д.12, стр.1 |
| 1.5 | Заказчик | АО «НИИМЭ» |
| 1.6 | Количество оборудования | Работы выполняются материалом подрядчика |
| 1.7 | Сроки начала и окончания работ | Не более 60 рабочих дней с даты поступления аванса. В соответствии с графиком производства работ |
| Состав работ |
| 2.1 | Приёмка объекта для проведения работ | Подрядчик обязан: 1.Принять площадку для производства работ по акту приёма-передачи строительной площадки |
| 2.2 | Состав работ | Пом.501 Монтаж сплит системы SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S в кол-ве 1шт Монтаж трассы выполнить за подшивным потолком типа «Армстронг» в коробе 60х60. Длина трассы 10 м. Монтаж дренажной помпы 1шт. Пом. 503 Демонтаж кассетной сплит системы 7кВт Монтаж сплит системы FDTC50VH/SRC50ZSX-S в кол-ве 1шт Монтаж трассы выполнить за подшивным потолком типа «Армстронг» в коробе 60х60. Длина трассы 12 м. Пом. 505 Монтаж сплит системы SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S в кол-ве 1шт Монтаж трассы выполнить за подшивным потолком типа «Армстронг» в коробе 60х60. Длина трассы 10 м. Монтаж дренажной помпы 1шт. Пом.506 Монтаж сплит системы FDT71VNP в кол-ве 1шт. Монтаж трассы выполнить за подшивным потолком типа «Армстронг» в коробе 60х60. Длина трассы 12 м Пом. 511 Монтаж сплит системы SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S в кол-ве 1шт Монтаж трассы выполнить за подшивным потолком типа «Армстронг» в коробе 60х60. Длина трассы 10 м. Монтаж дренажной помпы 1шт. Пом. 1704 Монтаж сплит системы SRK63ZSPR-S/SRC63ZSPR-S в кол-ве 1шт Монтаж трассы выполнить за подшивным потолком типа «Армстронг» в коробе 60х60. Длина трассы 15 м. Монтаж дренажной помпы 1шт Порядок работ: Перед демонтажём выполнить слив фреона R-22 и его утилизацию. Произвести установку и монтаж кондиционеров Наружный блок устанавливается снаружи здания. Монтаж блока выполняется на опорах закрепленных между ригелями здания. Расстояние между ригелями составляет до 6м. Точка подключения электроснабжения до 15м Произвести испытания смонтированных систем Подготовить исполнительную документацию |
| 2.3 | Применение нормативных документов | 1.В соответствии с Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 (с изменениями на 7 декабря 2016г) 2. В соответствии с требованиями действующего на территории Российской Федерации и г. Москвы законодательства. |
| 2.4 | Требования к составу сметной документации | 1.При подготовке смет руководствоваться федеральными сметными нормативами ФЕР в действующей редакции. |
| 2.5 | Порядок приёмки работ | 1.Приемку работ проводит Комиссия, состав которой определяет Заказчик, с участием Подрядчика. 2.Работа комиссии заканчивается Актом приемки выполненных работ, утвержденным со стороны Заказчика и Подрядчика. |
| Требования к персоналу и организация работ |
| 3.1 | Квалификация персонала Подрядчика и меры безопасности | 1.Подрядчик обязан проводить работы квалифицированным и аттестованным персоналом с выполнением необходимых мер безопасности, установленных при проведении работ. 2. Все применяемое оборудование и материалы должны обеспечивать требуемое качество и безопасность работ. 3. При поступлении материалов и оборудование на объект паспорта, сертификаты и декларации соответствия предоставить Заказчику. 4. Подрядчик обязан проводить работы сотрудниками являющимися гражданами Российской Федерации. 5. Подрядчик обязан иметь опыт работы на аналогичных объектах. |
| 3.2 | Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика | Подрядчик обязан следовать внутреннему порядку и режиму безопасности на предприятии |
| 3.3 | Охрана окружающей среды | 1.Подрядчик должен быть осведомлен, руководствоваться и выполнять требования: Инструкций по охране природы. Требования в области охраны окружающей среды для сотрудников сторонних организаций, работающих на предприятии или в его интересах в соответствии с Приложением 1 2.Ежедневно после окончания работ персонал Подрядчика обязан: - собрать рабочий инструмент, детали, материалы; - произвести уборку рабочего места; - утилизировать мусор и образовавшиеся отходы. |
| 3.4 | Гарантийные обязательства | На выполняемые работы не менее 24 месяцев На оборудование и материалы в соответствии с паспортом завода изготовителя. 3. Исчисление гарантийного срока на работы начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору. 4. В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 5 (пять) рабочих дней |

Подготовлено:

Главный энергетик

__________ О. В. Масков

«___»_________2020г

Согласованно:

Начальник ОТЭР

__________ Д.А. Сергеичев

«____»__________2020г