УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

по модернизации и внедрению микросхем –

Главный инженер

___________________/Щербаков Н.А./

"____" _____________ 2020 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение мелко строительных и отделочных работ в  здании Административно лабораторного корпуса (АЛК) АО «НИИМЭ»

по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д.6 стр.1

Москва 2020

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие данные |
| 1.1 | Основание для проведения работы | Настоящее техническое задание (ТЗ) |
| 1.2 | Назначение работ | Выполнение мелко строительных и отделочных работ в здании Административно лабораторного корпуса (АЛК) АО «НИИМЭ» |
| 1.3 | Наименование системы/ оборудования | Здание АЛК АО «НИИМЭ» |
| 1.4 | Расположение системы/ оборудования | Административно-лабораторный корпус(АЛК) 18 этажей, подвальное помещение, площадь-11693,4м2 |
| 1.5 | Тип, количество оборудования | Работы выполняются материалами Подрядчика |
| 1.6 | Заказчик | АО «НИИМЭ» |
| 1.7 | Сроки начала и окончания работ | В соответствии с договором. Продолжительность выполнения работ 24 месяца |
| 1.8 | Гарантийные сроки | 24 месяца с даты подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ |
| 2. Состав работ |
| 2.1 | Приемка объекта(строительной площадки) для проведения работ | Подрядчик принимает площадку от Заказчика для производства работ по Акту приема-передачи строительной площадки . |
| 2.2 | Порядок проведения работ | Проведение ремонтно-строительных работ производятся Исполнителем по заявке Заказчика. Объем и сроки ремонтных работ указываются в заявке на выполнение данных работ. Проведение ремонтно-строительных работ выполняется по технологическим картам или ППР, которые должны быть разработаны Исполнителем и согласованы с Заказчиком. Технологические карты или ППР должны быть разработаны в срок не позднее 2 дней с момента получения Заявки. Работы выполняются материалом подрядчика по отдельно выставленному счёту на основании заявки Заказчика. Обязанности подрядчика: 1.в состав работ входит комплексное выполнение демонтажных, мелких ремонтно-строительных работ в соответствии с перечнем работ, указанным в Приложении №3 2.Работы планировать с учётом обеспечения дополнительных мер безопасности в соответствии с приложением №2 и нормативно технической документацией действующей на территории РФ. 3. Подрядчик обязан поддерживать чистоту на строительной площадки и прилагающей территории во время проведения работ с проведением влажной уборки в случае необходимости. |
| 2.4 | Применение нормативных документов | В соответствии с действующими нормативными документами и законодательством РФ и Правительства г.Москвы. |
| 2.5 | Порядок приемки работ | Приемку работ проводит Комиссия, состав которой определяет Заказчик, приказом по предприятию, с участием представителей Подрядчика. Работы принимаются и оплачиваются по фактически выполненному объему работ. Работа комиссии заканчивается Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным со стороны Заказчика и Подрядчика. Подрядчик должен представить Заказчику копии товарно-транспортных накладных на закупаемые материалы и оборудование для подтверждения их стоимости. Подрядчик обязан передать Заказчику комплект исполнительной документации ( общий журнал производства работ и специальные журналы (сварочный, монтажные и т.д. при необходимости),акты на скрытые работы, акты на ответственные конструкции, паспорта, сертификаты. (в соответствии с Приложением №1.) |
| 3. Требования к персоналу и организации работ |
| 3.1 | Квалификация персонала и меры безопасности | Подрядная организация должна иметь опыт работы на подобных объектах не менее 3-х лет. Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов объектов капитального строительства (за исключением случаев, предусмотренных ч.2.1 и ч. 2.2 ст.52 ГрК РФ.) 3.Персонал Подрядчика, выполняющий работы по данному техническому заданию, должен: -иметь гражданство Российской Федерации, - иметь необходимую квалификацию, - быть обученным и аттестованным 4. Иметь инструмент, приспособления и прочее, необходимое для безусловного и качественного выполнения работ, в соответствие с данным техническим заданием. |
| 3.2 | Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика | Подрядчик обязан соблюдать внутренний распорядок и режим безопасности предприятия Заказчика, на территорию предприятия допускается персонал Подрядчика имеющий гражданство РФ. Требования к технике безопасности и охране труда принимаются в соответствии со стандартами ССБТ (системы стандартов безопасности труда) и другими правилами безопасности производственных процессов. Требования к гигиене труда принимаются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ. Подрядчик обязан соблюдать требования по пожарной безопасности в соответствии с законодательством, нормами и правилами, действующими на территории РФ. |
| 3.3 | Требования к экологии | Подрядчик должен быть осведомлен и руководствоваться Требования в области охраны окружающей среды и в соответствии с Приложением №2. Ежедневно после окончания работ персонал Подрядчика обязан: -произвести уборку рабочего места, -убрать мусор и образовавшиеся отходы. |
| 3.4 | Требования к оборудованию и материалам | Все применяемое оборудование (сварочное оборудование, приборы и другое оснащение) и материалы должны обеспечивать требуемое качество и безопасность работ. Паспорта, сертификаты на применяемые материалы и оборудование в обязательном порядке предоставить Заказчику. |
| 3.5 | Особые условия | 1.Производство работ с повышенным уровнем шума и запаха осуществлять только в нерабочее время организации, т.е. в будни после 17 часов или в выходные дни (суббота, воскресенье). 2. Подъем материалов и спуске мусора выполнять с использованием грузоподъёмного механизма либо осуществлять подъём и спуск в ручную. Запрещается пользоваться пассажирскими лифтами 3. Подрядчик обязан организовать чистоту на площадке и прилегающей территории во время проведения ремонтных работ. Производить ежедневную уборку рабочего места и прилегающей к нему территории: убрать мусор, пыль и образовавшиеся отходы, выполнить полную влажную уборку. Складирование строительного мусора и отходов осуществлять только в установленный контейнер для мусора. |

Подготовил (а):

Зам. Начальника ОТЭР _______________Линчевский А.А.

Проверил:

Начальник ОТЭР ___________         ___   Сергеичев Д.А.

«____»___________2020г.

Зам. Начальника ОТЭР ______         ___ Масков О.В.

«____»___________2020г.