УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора по модернизации и внедрению микросхем –

Главный инженер

___________________/Щербаков Н.А./

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

###### На выполнение ремонтных работ по отделению объекта АО «НИИМЭ от территории ПАО «МИКРОН»:

###### «Лаборатории измерений и исследований» (ЛИИ)» и «Лаборатории электрофизических измерений» (ЛЭИ)»

###### по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д.12, стр.2

г. Москва

2020 г.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие данные |
| 1.1 | Основание для проведения работы | Настоящее техническое задание (ТЗ) |
| 1.2 | Назначение работ | Демонтажные и монтажные работы в помещениях ЛИИ и ЛЭИ в осях 1-3/П-Л на отм. +0.000 м на 1 секции ПАО «Микрон» |
| 1.3 | Наименование системы/ оборудования | Помещение здания ПАО «Микрон» 1 Секция |
| 1.4 | Расположение системы/ оборудования | Ул. Академика Валиева, д.12 стр.2, 1 секция ПАО «Микрон», |
| 1.5 | Тип, количество оборудования |  |
| 1.6 | Заказчик | АО «НИИМЭ» |
| 1.7 | Сроки начала и окончания работ | В соответствии с договором, не более 30 рабочих дней |
| 1.8 | Особые условия | 1.Работы проводятся на территории действующего предприятия, в стесненных условиях. Фактические условия производства работ: - начало работ с 8.00, окончание работ – 18.00 - действует пропускной режим, к работам допускаются только граждане РФ - во время работы обеспечивается чистота рабочей площадки и прилегающей территории. 2.Производство работ с повышенным уровнем шума и запаха осуществлять по согласованию с Заказчиком. |
| 1.9 | Дополнительные требования | 1.Все работы в зоне ЧПП следует осуществлять в соответствии с требованиями «Протокола чистоты» 2.Монтаж конструкций ЧПП проводить в помещениях с полностью выполненной отделкой и после проведения влажной и вакуумной уборки помещения 3.Конструкции ЧПП монтировать в помещении с избыточным давлением воздуха, защитные оболочки и пленки с изделий должны быть сняты 4.Монтаж осуществлять специализированными бригадами рабочих в чистой одежде и обуви: в зоне, 8ИСО. 5.При монтаже исключить применение сварочных, сверлильных и других видов работ, загрязняющих помещение. Все конструкции и оборудование, устанавливаемое в ЧПП монтировать только на болтовых и винтовых соединениях с применением специально обработанных стальных и алюминиевых деталей и метизов. При монтаже использовать специальные инструменты. При необходимости в процессе монтажа возможно применение оборудования вакуумной уборки 6. Для герметизации конструкций ЧПП применять силиконовые герметики, перед нанесением которых поверхность изделия следует обеспылить и обезжирить. 7. По окончании монтажа выполнить влажную и вакуумную уборку помещения. |
| 2. Состав работ |
| 2.1 | Состав работ | Применяемые материалы (замена на аналоги по согласованию): ГВЛВ «Knauf» 12,5 мм Профиль «Knauf» 100х50 мм Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка» «АкустиКНАУФ» или «Rockwool» Плиты металлический в подвесной потолок Armstrong тип Flush Tegular Стойки для плит фальшпола Уголок оцинкованный Демонтажные работы: Демонтаж стеклянного заполнения алюминиевой перегородки 1 шт. 2,89 кв.м Демонтаж МДФ плит фальшпола 600х600мм (с сохранением) 76 шт. 27,36 кв.м Демонтаж заполнения потолка Armstrong тип Flush Tegular 600х600мм (с сохранением) 76 шт. 27,36 кв.м Демонтаж вентиляционной решетки (с сохранением) 454х354х50мм 13 шт. Разбор перегородки (каркас и облицовка стен) из ГКЛ 12,66 кв.м Разбор алюминиевой перегородки со стеклянным заполнением (с сохранением) 28,76 кв.м Общестроительные работы: Монтаж перегородки из ГВЛВ по системе Кнауф С-362 толщиной 150 мм 108,65 кв.м. Облицовка ГВЛВ перегородки металлогипсовыми панелями b=13,5 мм-60 кв.м Укладка МДФ плит фальшпола 600х600 мм 76 шт. 25 кв.м. Монтаж стоек для плит фальшпола -32шт. Монтаж заполнения потолка Armstrong тип Flush Tegular 600х600мм 76 шт. 25,0 кв.м. Монтаж оцинкованного уголка 50х2-15п.м. Монтаж вентиляционной решетки 454х354х50 мм 13,00 шт. Прочие работы: Уборка помещений и прилегающей территории Вынос мусора Вывоз мусора |
| 2.1 | Состав передаваемой документации | Проектная Документация –раздел АР на техническое перевооружение объекта АО "НИИМЭ", ''Лаборатория измерений и исследований" (ЛИИ) |
| 2.2 | Требования к составу сметной документации | При составлении смет руководствоваться федеральными сметными нормативами – ФЭР-2001 или ТСН для Москвы в последней действующей редакции с дополнениями и изменениями . либо детальная коммерческая смета с указанием применяемых материалов и видов работ. |
| 2.3 | Применение нормативных документов | Технические решения разрабатывать в соответствии с действующими нормативными документами (СП, СНиП, СаНПиН, ГОСТ, ФЗ) РФ и Правительства Москвы. |
| 2.4 | Порядок приемки работ | 1.Приемку работ проводит Комиссия, состав которой определяет Заказчик, приказом по предприятию, с участием представителей Подрядчика. 2.Работы принимаются и оплачиваются по фактически выполненному объему работ. 3.Работа комиссии заканчивается Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным со стороны Заказчика и Подрядчика. 4.Подрядчик должен представить Заказчику копии товарно-транспортных накладных на закупаемые материалы и оборудование для подтверждения их стоимости. 5.Подрядчик обязан передать Заказчику комплект исполнительной документации в соответствии с Приложением №1 |
| 3. Требования к персоналу и организации работ |
| 3.1 | Квалификация персонала и меры безопасности | 1.Наличие у организации статуса юридического лица. 2. Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (за исключением случаев, предусмотренных ч.2.1 и ч. 2.2 ст.52 ГрК РФ.) 3.Опыт выполнения строительных работ не менее 3-х лет. 4.Персонал Подрядчика(Исполнителя), выполняющий работы по данному техническому заданию, должен: -иметь гражданство Российской Федерации (допуск на территорию организации только по пропускам), - иметь необходимую квалификацию и опыт, - соблюдать необходимые меры безопасности при проведении работ 5.Иметь инструмент, приспособления и прочее, необходимое для безусловного и качественного выполнения работ, в соответствие с данным техническим заданием. |
| 3.2 | Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика | Подрядчик обязан соблюдать внутренний распорядок и режим безопасности предприятия Заказчика, на территорию предприятия допускается только персонал Подрядчика имеющий гражданство РФ. Требования к технике безопасности и охране труда принимаются в соответствии со стандартами ССБТ (системы стандартов безопасности труда) и другими правилами безопасности производственных процессов. Требования к гигиене труда принимаются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ. Подрядчик обязан соблюдать требования по пожарной безопасности в соответствии с законодательством, нормами и правилами, действующими на территории РФ. |
| 3.3 | Требования к экологии | Подрядчик(Исполнитель) должен быть осведомлен и выполнять требования в области охраны труда и окружающей среды в соответствии с Приложением №2. Ежедневно после окончания работ персонал Подрядчика(Исполнитель) обязан: -произвести уборку рабочего места и прилегающей территории(при загрязнении). -убрать мусор и образовавшиеся отходы. |
| 3.4 | Требования к оборудованию и материалам | Все применяемое оборудование (сварочное оборудование, приборы и другое оснащение) и материалы должны обеспечивать требуемое качество и безопасность работ. Сертификаты на применяемые материалы в обязательном порядке предоставить Заказчику. На все виды работ и используемые материалы должна распространяться гарантия не менее 24 месяцев. В период гарантийного обязательства время устранения замечаний должно быть не более 5 рабочих дней. |
| 3.5 | Особые условия производства работ | Производство работ осуществляется на действующем производстве. Время выполнения работ согласовать с Заказчиком. Перед началом работ Подрядчик должен представить план производства работ и согласовать его с Заказчиком. Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по сохранению имущества Заказчика и обеспечению чистоты помещений и прилегающей территории. |
| 4. Прочие требования |
| 4.1 | Изменение/ дополнение технического задания | Настоящее ТЗ может корректироваться в процессе работы, по согласованию сторон. Корректировка ТЗ должна проводиться в письменной форме и надлежащим образом оформленными дополнениями к договору. |

Подготовил:

Зам.начальника ОТЭР           _____________________Линчевский А.А.

Проверил:

Начальник ОТЭР           _____________________Сергеичев Д.А.