УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

по модернизации и внедрению микросхем –

Главный инженер

____________________________________/Щербаков Н.А./

"____" _____________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по наращиванию перегородок по высоте в  коридорах

# (оси В-Д/2-3;В-Д/4-5) 14-16 этажей АЛК  (согласно п. 27  акта от 18.05.2018г.)

# по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д. 12, стр. 1

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие данные |
| 1.1 | Основание для проведения работы | Настоящее техническое задание (ТЗ) разработано на основании Акта проверки «АФК система» от 18.05.2018г. |
| 1.2 | Назначение работ | Выполнение работ по наращиванию перегородок в коридорах (оси В-Д/2-3; В-Д/4-5) 14-16 этажей АЛК |
| 1.3 | Наименование системы/ оборудования | Коридоры 14-16 этажей АЛК |
| 1.4 | Расположение системы/ оборудования | Административно-лабораторный корпус (АЛК) 18 этажей, площадь – 11693,4м2. |
| 1.5 | Тип, количество оборудования |  |
| 1.6 | Заказчик | АО «НИИМЭ» |
| 1.7 | Сроки начала и окончания работ | В соответствии с договором, но не более 20 рабочих дней |
| 1.8 | Гарантийные обязательства | 24 месяца с даты подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ |
| 2. Состав работ |
| 2.1 | Состав работ | ЭТАЖ 14. Коридор (оси В-Д,2-3) Перегородки Защита офисной мебели и оргтехники полиэтиленовой пленкой-60м2 Разборка и установка подвесного потолка «Грильято» -18,29м2 Установка профиля «Кнауф» 27/28 под обшивку ГКЛ- 75,27 п.м. Обшивка профиля с 2-х сторон гипсокартонными листами с покрытием пленкой ПВХ с разметкой и подгонкой под плиты перекрытия -7,69 м2(цвет согласовать с Заказчиком) Заделка примыкания КГЛ с поверхностью плиты перекрытия и существующей перегородкой акриловым герметиком- 64,86 п.м. Установка и разборка лесов-15,24м2 Коридор (оси В-Д,4-5) Перегородки Защита офисной мебели и оргтехники полиэтиленовой пленкой-60м2 Разборка и установка подвесного потолка «Грильято» -18,29м2 Установка профиля «Кнауф» 27/28 под обшивку ГКЛ- 74,77.м. Обшивка профиля с 2-х сторон гипсокартонными листами с покрытием пленкой ПВХ -7,63 м2(цвет согласовать с Заказчиком) Заделка примыкания ГКЛ с поверхностью плиты перекрытия бесцветным герметиком- 61,36 п.м. Установка и разборка лесов-15,24м2 2.Этаж 15 Коридор (оси В-Д,2-3) Перегородки Защита офисной мебели и оргтехники полиэтиленовой пленкой-60м2 Разборка и установка подвесного потолка «Грильято» -18,3м2 Установка профиля «Кнауф» 27/28 под обшивку ГКЛ- 72,03 п.м. Обшивка профиля с 2-х сторон гипсокартонными листами с покрытием пленкой ПВХ с разметкой и подгонкой под плиты перекрытия -7,7 м2(цвет согласовать с Заказчиком) Заделка примыкания ГКЛ с поверхностью плиты перекрытия и существующей перегородкой акриловым герметиком- 64,88 п.м. Установка и разборка лесов-15,25м2 Коридор (оси В-Д,4-5) Перегородки Защита офисной мебели и оргтехники полиэтиленовой пленкой-60м2 Разборка и установка подвесного потолка «Грильято» -18,27м2 Установка профиля «Кнауф» 27/28 под обшивку ГКЛ- 74,88.м. Обшивка профиля с 2-х сторон гипсокартонными листами с покрытием пленкой ПВХ с разметкой и подгонкой под плиты перекрытия -7,64 м2(цвет согласовать с Заказчиком) Заделка примыкания ГКЛ с поверхностью плиты перекрытия и существующей перегородкой акриловым герметиком- 64,47 п.м. Установка и разборка лесов-15,22м2 3.Этаж 16 Коридор (оси В-Д,2-3) Перегородки Защита офисной мебели и оргтехники полиэтиленовой пленкой-60м2 Разборка и установка подвесного потолка «Грильято» -18,35м2 Установка профиля «Кнауф» 27/28 под обшивку ГКЛ- 75,22 п.м. Обшивка профиля с 2-х сторон гипсокартонными листами с покрытием пленкой ПВХ с разметкой и подгонкой под плиты перекрытия -7,69 м2(цвет согласовать с Заказчиком) Заделка примыкания ГКЛ с поверхностью плиты перекрытия и существующей перегородкой акриловым герметиком- 64,81 п.м. Установка и разборка лесов-15,29м2 Коридор (оси В-Д,4-5) Перегородки Защита офисной мебели и оргтехники полиэтиленовой пленкой-60м2 Разборка и установка подвесного потолка «Грильято» -18,31м2 Установка профиля «Кнауф» 27/28 под обшивку ГКЛ- 74,88.м. Обшивка профиля с 2-х сторон гипсокартонными листами с покрытием пленкой ПВХ с разметкой и подгонкой под плиты перекрытия -7,66 м2(цвет согласовать с Заказчиком) Заделка примыкания ГКЛ с поверхностью плиты перекрытия и существующей перегородкой акриловым герметиком- 64,59 п.м. Установка и разборка лесов-15,26м2 После завершения работ уборка и вывоз мусора-1 контейнер |
| 2.1 | Состав передаваемой документации | АЛК, расцеховки |
| 2.2 | Требования к составу сметной документации | При выполнении смет руководствоваться договорными ценами. |
| 2.3 | Применение нормативных документов | Технические решения разрабатывать в соответствии с действующими нормативными документами (СП, СНиП, СаНПиН, ГОСТ, ФЗ) РФ и Правительства Москвы. |
| 2.4 | Порядок приемки работ | Приемку работ проводит Комиссия, состав которой определяет Заказчик, приказом по предприятию, с участием представителей Подрядчика. Работы принимаются и оплачиваются по фактически выполненному объему работ. Работа комиссии заканчивается Актом приемки выполненных работ, утвержденным со стороны Заказчика и Подрядчика. |
| 3. Требования к персоналу и организации работ |
| 3.1 | Квалификация персонала и меры безопасности | 1.Подрядная организация ( в том числе привлеченная ею субподрядная) должна иметь опыт работы на подобных объектах не менее 1года. 2.Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (за исключением случаев, предусмотренных ч.2.1 и ч. 2.2 ст.52 ГрК РФ.) 3.Персонал Подрядчика, выполняющий работы по данному техническому заданию, должен: - иметь необходимую квалификацию, - быть обученным и аттестованным (при необходимости в органах технического надзора), - иметь подтверждающие документы о требуемой квалификации, обучении и аттестации, - соблюдать необходимые меры безопасности при проведении работ, - иметь опыт подобных работ не менее 1 года. 4. Иметь инструмент, приспособления и прочее, необходимое для безусловного и качественного выполнения работ, в соответствие с данным техническим заданием. |
| 3.2 | Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика | Подрядчик обязан соблюдать внутренний распорядок и режим безопасности предприятия Заказчика, на территорию предприятия допускается персонал Подрядчика имеющий гражданство РФ. Требования к технике безопасности и охране труда принимаются в соответствии со стандартами ССБТ (системы стандартов безопасности труда) и другими правилами безопасности производственных процессов. Требования к гигиене труда принимаются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ. Подрядчик обязан соблюдать требования по пожарной безопасности в соответствии с законодательством, нормами и правилами, действующими на территории РФ. |
| 3.3 | Требования к экологии | Подрядчик должен быть осведомлен и руководствоваться Требованиями законодательства в области охраны окружающей среды. Подрядчик обязан произвести уборку рабочего места: убрать мусор и образовавшиеся отходы. |
| 3.4 | Требования к оборудованию и материалам | Все применяемое оборудование (сварочное оборудование, приборы и другое оснащение) и материалы должны обеспечивать требуемое качество и безопасность работ. Сертификаты на применяемые материалы в обязательном порядке предоставить Заказчику. |
| 3.5. | Особые условия производства работ | 1.В связи с отсутствием грузового лифта, Подрядчик обязан производить подъем материалов, инструментов и оборудования на этажи и вынос строительного мусора вручную. 2. При производстве работ Подрядчик обязан сохранить состояние помещений и имущества в них в переданном ему по Акту состоянии и поддерживать чистоту. 3. Производство работ с повышенным уровнем шума и запаха осуществлять только в нерабочее время организации, т.е. в будни после 17 часов или в выходные дни (суббота, воскресенье). |
| 4. Прочие требования |
| 4.1 | Изменение/ дополнение технического задания | Настоящее ТЗ может корректироваться в процессе работы, по согласованию сторон. Корректировка ТЗ должна проводиться в письменной форме и надлежащим образом оформленными дополнениями к договору. |

Подготовила:

Ведущий специалист ОТЭР___________________ Грибова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

И.О. Начальник ОТЭР ____________________________ Спирин А.И.

Зам. главного инженера  ______________________ Горбачев Н.Б.